## Slide 1
Владимир Костюков, АлтГТУ
АлтГТУ им И. И. Ползунова
Распределенная система мониторинга и диспетчерезации процессов гетерогенной среды

## Slide 2: Модель распределенной системы мониторинга
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 3: Требования к системам мониторинга
АлтГТУ им. И. И. Ползунова
Современная система мониторинга должна удовлетворять динамически изменяющимся требованиям к:
функционалу системы;
отказоустойчивости;
масштабируемости;

## Slide 4
Модель распределенной системы
Сущность предлагаемого подхода заключается в использовании:
механизма разработки и исполнения дополнительных модулей в процессе решения задач мониторинга;
свойств распределенных систем в процессе эксплуатации;
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 5: Базовая терминология
Служба, запущенная на определенном узле, представляется активной сущностью, непрерывно наблюдающей за его состоянием и сохраняюшщей сообщения об изменении этого состояния в хранилище данных.
Задача мониторинга представляет собой шаблонную проблему получения и анализа некоторой информации о состоянии удаленного узла.
АлтГТУ им. И. И. Ползунова
Хранилище данных представляется пассивной сущностью, предоставляющаей службам ресурсы для приема сообщений их последующей обработки и хранения.

## Slide 6: Абстракция модуля
Модуль мониторинга характеризуется:
возможностью исполнения в операционной среде;
входными данными, передаваемыми исполняющей системой;
выходными данными, передаваемыми исполняющей системе;
интерфейсом, задающий правила исполнения модуля;
реализацией – программным кодом, воплощающим функционал модуля;
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 7: Система исполнения
Система исполнения модулей мониторинга реализует:
генерацию кода каркаса модулей и их исполнение в операционной среде;
промежуточный слой между модулем мониторинга и агентом, в
рамках которого он запускается;
независимость программного кода модуля от физического расположения агентов (адресации, топологии сети);
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 8
Код каркаса
Код каркаса генерируется системой исполнения на основании текущего глобального состояния распределенной системы и содержит конструкции:
инициализации окружения;
создания экземпляра модуля мониторинга
исполнения экземпляра модуля;
передачи параметров модулю;
возврата результата модуля серверу;
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 9
API модулей
Прикладной интерфейс программирования (API) модулей – высокоуровневый объектно-ориентированный набор инструментов, являющийся промежуточным слоем между модулем мониторинга и ОС, в которой он запущен.
API сосредотачивает программиста на
решаемой задаче мониторинга, скрывая от него подробности реализации сложных моментов (таких как распределенная коммуникация, маршализация/демаршализация, системные вызовы ОС).
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 10
Состояние системы
Состояние распределенной системы определяется: графом связности узлов, расположением запущенных экземпляров модулей и нагрузкой на узлы;
Роль распределенного модуля играет служба мониторинга, нагрузки на узел – индекс производительности;
Особенности службы мониторинга:
масштабируемость;
сериализуемость;
переносимость;
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 11
Механизмы воздействия
на состояние системы
Рычагами воздействия на глобальное состояние распределенной системы мониторинга являются индекс производительности и установленное пороговое значение;
Службы, запущенные на узлах с индексом производительности ниже порогового значения, подвергаются масштабированию (запуску дополнительных экземпляров, сопровождаемому балансировкой нагрузки), и распределенная система переходит в более эффективное состояние.
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 12: Реализация модели распределенной системы мониторинга
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 13
Служба мониторинга – программный комплекс, обеспечивающий поведение распределенной системы мониторинга ;
Служба мониторинга
АлтГТУ им. И. И. Ползунова
Функции службы мониторинга:
обеспечение работы основных подсистем;
распределенная коммуникация;
планирование и запуск модулей;
Подсистемы службы мониторинга:
платформа (ядро);
транспортная;
исполнительная;

## Slide 14
Ядро службы мониторинга
АлтГТУ им. И. И. Ползунова
Ядро реализует базовую программную платформу в рамках которой запускаются и функционируют основные подсистемы службы;
Ядро реализует модель конечного автомата;
Поведение ядра описывается в терминах генерации и обработки событий;

## Slide 15
Состояния и обработчики ядра
АлтГТУ им. И. И. Ползунова
Существует пять состояний службы мониторинга:
неопределенное;
сетевое;
автономное;
активное;
пассивное;
Переходы между состояниями осуществляются только при наступлении опрееленного событий.
Таблица переходов между состояниями описана в терминах конечных автоматов.

## Slide 16
События ядра
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 17
DICR’2010
Драйверы ядра
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 18
DICR’2010
Транспортная подсистема
АлтГТУ им. И. И. Ползунова
Функции транспортной подсистемы:
управление сессиями;
мониторинг сетевой активности;
именование объектов;
адресация;
балансировка нагрузки;
выбор лидеров;

## Slide 19
Сессии транспортной подсистемы
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 20
Алгоритм выбора лидера
АлтГТУ им. И. И. Ползунова
Алгоритм выбора лидера основана на использовании возможностей современных сетевых протоколов:
негарантированная доставка сообщений (UDP);
широковещательные запросы (broadcast/multicast);
Принцип работы алгоритма:
тук прицип

## Slide 21
DICR’2010
Балансировка нагрузки
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 22
Подсистема исполнения
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 23
Планировщик подсистемы исполнения
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 24
Развертывание модулей мониторинга
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 25
DICR’2010
Менеджер модулей монторинга
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 26
API модулей мониторинга
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 27: Пути развития проекта
разработка шаблонных модулей мониторинга для решения круга повседневных задач (анализ сетевого трафика, загрузка и температура процессора, количество свободной памяти и т.д.);
оформление технической документации и спецификаций программного кода;
совершенствование компонентов и оптимизация алгоритмов базовой платформы;
полномасштабное внедрение и нагрузочное тестирование системы на базе существующей инфраструктуры предприятия, например лаборатории МикроЭВМ АлтГТУ;
АлтГТУ им. И. И. Ползунова

## Slide 28
АлтГТУ им И. И. Ползунова
Спасибо!
Вопросы?